Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми

ГПОУ « Коми республиканский агропромышленный техникум

Учебная дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники»

Контрольная работа для студентов - заочников 2 курса  специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозйственной техники и оборудования

Контрольная работа состоит из задач и теоретических вопросов. Номера вопросов распределяются по таблице распределения задач и вопросов контрольной работы по вариантам (например, шифр студента 081 предпоследняя цифра шифра 8, последняя -1, номера вопросов определятся по месту их пересечения - 10,16, 26,31, 41,79, 5, смотри таблицу)

Контрольная работа должна быть выполнена в объёме 12-15 листов печатного текста формата А-4. Схемы и рисунки, поясняющие текст работы, следует выполнять по правилам стандартов ЕСКД. Подробно о порядке оформления текстовой документации смотри ссылку oforml_vkr.docx.

В конце работы следует указать использованную литературу, Интернет ресурсы (автор, название учебника или пособия, год издания), необходимо оставить одну чистую страницу для рецензии преподавателя.

В контрольной работе необходимо выполнить задачи по основам гидравлики и теплотехники и ответить на теоретические вопросы (51... 110) согласно Вашему варианту.

Ответы на теоретические вопросы дополните при необходимости схемами, рисунками, графиками, диаграммами. Обязательно укажите использованную литературу.

Таблица 1. Распределение задач и вопросов контрольной работы по вариантам

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1,11 | 2,12 | 3,13 | 4,14 | 5,15 | 6,16 | 7,17 | 8,18 | 9,19 | 10,20 |
| 0 | 21,31 | 22,32 | 23,33 | 24,34 | 25,35 | 26,36 | 27,37 | 28,33 | 29,39 | 30,40 |
|  | 51,71 | 52,72 | 53,73 | 54,74 | 55,75 | 56,76 | 57,77 | 58,78 | 59,79 | 110,80 |
|  | 2,13 | 3,14 | 4,15 | 5,16 | 6,17 | 7,18 | 8,17 | 9,20 | 10,11 | 1,12 |
| 1 | 24,35 | 25,36 | 26,37 | 27,38 | 28,39 | 29,40 | 30,31 | 21,32 | 22,33 | 23,34 |
|  | 61,81 | 62,82 | 63,83 | 64,84 | 65,85 | 66,86 | 67, 87 | 68,88 | 69,89 | 109,90 |
| 2 | 3,15 | 4,16 | 5,17 | 6,18 | 7,19 | 8,20 | 9,11 | 10,19 | 1,10 | 2,11 |
|  | 27,39 | 28,40 | 29,31 | 30,32 | 21,33 | 22,34 | 23,35 | 24,36 | 25,37 | 26,38 |
|  | 71,91 | 72,92 | 73,93 | 74,94 | 75,95 | 76,96 | 77,97 | 78,98 | 79,99 | 108,100 |
|  | 4,17 | 5,18 | 6,19 | 7,20 | 8,13 | 9,14 | 10,15 | 1 ,16 | 2,17 | 3,18 |
| 3 | 30,33 | 21,34 | 22,40 | 23,36 | 24,37 | 25,38 | 26,39 | 27,35 | 28,31 | 29,32 |
|  | 81,10 | 82,10 | 83,10 | 84,104 | 85,105 | 86,106 | 87,107 | 88,108 | 89,109 | 107,110 |
|  | 5, 19 | 2,20 | 7, 11 | 8,19 26, | 9,18 | 10,17 | 1,14 | 1,15 | 1,12 | 1,13 |
|  | 23,37 | 24,38 | 25,39 | 40 46,94 | 27,31 | 28,32 | 29,33 | 30,34 | 21,35 | 22,36 |
| 4 | 50,91 | 48,92 | 47,93 | 55 | 45,95 | 44.96 | 43,97 | 49,98 | 42,99 | 41,106 |
|  | 52 | 53 | 54 |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|  | 6,12 | 7,12 | 8,15 | 9,15 | 10,14 | 1,13 | 2,14 | 3,11 | 4,20 | 5,11 |
|  | 26,38 | 27,39 | 28,40 | 29,31 | 30,32 | 21,33 | 22,34 | 23,35 | 24,36 | 25,37 |
| 5 | 41,51 | 42,52 | 43,53 | 44,54 | 45,55 | 50,56 | 49,57 | 46,58 | 47,59 | 48,105 |
|  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
|  | 7,14 | 8,15 | 9,16 | 10,17 | 1,18 | 2,19 | 3,20 | 4,19 ' | 5,12 | 6,15 |
|  | 29,32 | 30,33 | 21,34 | 22,35 | 23,36 | 24,37 | 25,38 | 26,39 | 27,40 | 28,31 |
| 6 | 50,60 | 41,61 | 42,62 | 49,63 | 43,64 | 44,65 | 45,66 | 46,67 | 47,68 | 48,104 |
|  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|  | 8,16 | 9,20 | 10,19 | 1,15 | 2,16 | 3,17 | 4,18 | 5,20 | 6,19 | 7,16 |
|  | 22,34 | 23,35 | 24,32 | 25,31 | 26,38 | 27,39 | 28,40 | 30,37 | 29,30 | 21,33 |
| 7 | 44,69 | 45,70 | 46,71 | 47,72 | 48.73 | 50,74 | 49,75 | 41,76 | 42,77 | 43,103 |
|  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 51 |
|  | 9,17 | 10,16 | 1,17 | 2,18 | 3,16 | 4,12 | 5,13 | 6,14 | 7,13 | 8,11 |
|  | 25,40 | 26,31 | 27,32 | 28,33 | 29,34 | 30,35 | 21,36 | 22,37 | 23,38 | 24,39 |
| 8 | 50,78 | 41,79 | 42,80 | 43,81 | 44,82 | 45,83 | 46,84 | 47,85 | 48,86 | 50,102 |
|  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|  | 10,20 | 1,19 | 2,20 | 3,19 | 4,11 | 5,14 | 6,13 | 7,15 | 8,12 | 9,12 |
|  | 28,36 | 29,37 | 30,38 | 21,39 | 22,40 | 23,31 | 24,32 | 25,33 | 26,34 | 27,35 |
| 9 | 48,86 | 49,87 | 50,88 | 47,89 | 46,90 | 45,91 | 44,92 | 43,93 | 42,94 | 41,101 |
|  | 62 | .63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |

Задачи 1...10.

Ванна прямоугольной формы заполнена водой до верхнего края. Высота ванны h m, ширина в м, длина l м. Плотность воды принять р = 1000 кг/м3. Поверхностное давление принять равным атмосферному Ро= Ратм = 0,101325 МПа. Требуется определить давление воды на дно резервуара, полную силу давления на боковую стенку, положение центра давления и построить эпюру гидростатического давления. Принять g= 9,81 м/с2. Показать на схеме центр давления.

Данные к задачам 1...10.

Таблица 2.

| Величины |  |  |  | Номер | задачи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| h, м | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 1,3 |
| в, м | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| L,м | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |

Задачи 11...20.

Требуется подать воду на высоту h по водопроводу диаметром d и длиной L l.Необходимо обеспечить при отборе воды свободный напор hcB= 4 м. На трубопроводе имеется одна задвижка коэффициентом местного сопротивления ξ = 0,44 с высотой перекрытия a/d= 0,3 и три резких поворота на 90° с ξ = 1,1. Скорость движения воды V. Коэффициент гидравлического трения по длине λ=0,25.

Определить полный напор насоса Н и требуемую мощность электродвигателя насоса, если КПД насоса 0,65, подача Q.

Данные к задачам 11...20.

Таблица 3.

| Величина | Номер задачи |
| --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Q, л/с | 4,4 | 3 | 5,8 | 3,8 | 5,6 | 6,0 | 5,0 | 2,6 | 3,5 | 2,8 |
| h, м | 15 | 14 | 17 | 18 | 13 | 12 | 16 | 19 | 18 | 14 |
| 1,м | 300 | 400 | 500 | 1600 | 700 | 800 | 900 | 850Л | 750 | 650 |
| d, мм | 75 | 80 | 75 | 100 | 75 | 100 | 80 | 75 | 80 | 100 |
| V, м/с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,75 | 0,63 | 0.54 | 0,82 |

Задачи 21...30.

Определите эффективную мощность четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания по следующим данным: среднее индикаторное давление Pj, диаметр цилиндра D, ход поршня S, число цилиндров Z, частота вращения п, механический КПД ηм .

Данные к задачам 21...30.

Таблица 4.

| Величина | Номер задачи |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Марка двигателя | А-41 | СМД-21 | СМД-18Н | Д-145Т | Д-108 | Д-120 | Д-160 | А-90ТК | СМД-72 | А-01-М |
| Рі МПа | 0,71 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 1,1 | 1,0 | 0,75 |
| D, мм | 130 | 120 | 120 | 105 | 145 | 105 | 145 | 165 | 130 | 130 |
| S, мм | 140 | 140 | 140 | 120 | 205 | 120 | 205 | 170 | 115 | 140 |
| n ,сˉ№ | 29,2 | 33,3 | 30 | 33,3 | 17,8 | 33,3 | 20,8 | 32,7 | 35,0 | 28,3 |
| Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| η | 0,9 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,8 | 0,86 | 0,85 |

Задачи 31...40.

Определить удельные теплопотери через кирпичную стенку (λ = 0,75 Вт/м-К) здания толщиной δ = 250 мм, если внутренняя температура tB и коэффициент теплоотдачи αв. Наружная температура tH, а коэффициент теплоотдачи снаружи αн. Найти также температуры внутренней и наружной поверхности стенки.

Данные к задачам 31...40.

Таблица 5.

| Величины | Номер задачи |
| --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| tв, °C | 17 | 12 | 15 | 20 | 18 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 |
| αв, Вт/м2к | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 8,8 | 8.7 |
| tн, °C | -27 | -25 | -23 | -28 | -26 | -24 | -23 | -26 | -22 | -27 |
| αв, Вт/м2к | 13,8 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 13,2 | 13,1 | 14,8 | 16,2 | 17,3 |

Задачи 41...50.

Определить КПД котельного агрегата, часовой расход условного топлива и его испарительную способность, если известно давление пара Р, температура пара t, теплота сгорания топлива Qрн, часовой расход топлива В и температура питательной воды tnв.

Данные к задачам 41...50.

Таблица 6.

| Величины | Номер задачи |
| --- | --- |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D, т/ч | 35 | 60 | 50 | 75 | 100 | 100 | 640 | 220 | 75 | 200 |
| Р, МПа | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 ¦ | 14 | 10 | 4 | 10 |
| t, °С | 440 | 500 | 450 | 440 | 565 | 500 | 575 | 540 | 450 | 570 |
| Qрн мДж/кг | 20 | 23 | 21 | 20 | 25 | 33 | 25 | 20 | 25 | 29 |
| В, т/ч | 5,5 | 8,5 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | 9,3 | 73 | 31 | 10 | 22 |
| tnв °С | 145 | 165 | 140 | 150 | 175 | 190 | 220 | 220 | 145 | 230 |

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

51.	Содержание дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники». История развития гидравлики.

52.	Основные понятия и определения гидравлики.

53.	Физические свойства жидкостей и газов.

54.	Основные силы, действующие в жидкостях. Понятие о давлении жидкостей.

55.	Гидростатика. Гидростатическое давление, его свойства.

56.	Основное уравнение гидростатики. Понятие пьезометрической высоты, нивелирной и гидростатического напора.

57.	Закон Паскаля. Гидравлический парадокс.

58.	Сила давления жидкости на плоскую стенку.

59.	Сила давления жидкости на криволинейную поверхность.

60.	Закон Архимеда. Условия плавания тел.

61.	Гидродинамика. Виды движения, струи.

62.	Гидравлические характеристики движения жидкости. Уравнение неразрывности потока. Уравнение постоянства потока.

63.	Уравнение Бернулли. Физический смысл. Турбулентность.

64.	Гидравлические машины.

65.	Гидро- и пневмотранспорт

66.	Основы сельскохозяйственного водоснабжения.

67.	Гидромелиорация.

68.	Механизированное орошение

69.	Средства механизации подъема воды.

70.	Особенности сельскохозяйственного водоснабжения.

71.	Основные понятия и определения технической термодинамики. Исторический очерк.

72.	Агрегатное состояние веществ. Рабочее тело и его параметры.

73.	Законы идеальных газов.

74.	Количество вещества. Закон Авогадро. Уравнение Менделеева- Клайперона.

75.	Понятие чистого вещества и смеси. Закон Дальтона. Состав смесей.

76.	Теплоемкость газов. Управление Майера.

77.	Основные понятия. Первое начало термодинамики. Энтропия. Энтальпия.

78.	Термодинамические процессы. Изотермический процесс.

79.	Изобарный процесс. Анализ, графическое изображение.

80.	Изохорный процесс. Анализ, графическое изображение

81.	Политропный процесс. Анализ, графическое изображение.

82.	Второе начало термодинамики. Круговые процессы. Цикл Сади Карно.

83.	Идеальные циклы ДВС. Основные допущения.

84.	Цикл Отто. Диаграмма в P-V координатах.

85.	Цикл Дизеля. Диаграмма в P-V координатах.

86.	Смешанный цикл ДВС. Диаграмма в P- V координатах.

87.	Цикл одноступенчатого компрессора. Изотермическое, политропное, адиабатное сжатие.

88.	Компрессоры. Их назначение, классификация.

89.	Водяной пар. Основные понятия и определения.

90.	Диаграмма р-Ʋ водяного пара.

91.	h- s Диаграмма водяного пара.

92.	Влажный воздух. H-d диаграмма влажного воздуха.

93.	Теплообмен. Способы переноса теплоты.

94.	Теплопроводность. Закон Фурье.

95.	Теплопроводность плоской стенки.

96.	Конвективный теплообмен. Закон теплоотдачи Ньютона.

97.	Лучистый теплообмен. Закон Стефана-Больцмана.

98.	Котельные установки. Основное и вспомогательное оборудование. Схема котельной установки.

99.	Тепловой баланс парового котла.

100	.Котлы водогрейные малой производительности.

101	 Котлы типа ДКВР.

102	Котлы водогрейные чугунные.

103	Стальные котлы НР-18, ТВГ.

104	Нагреватели воздуха. Их назначение, классификация, устройство.

105	Холодильные установки. Принцип работы.

106	Системы отопления. Их назначение, классификация.

107	Системы горячего водоснабжения. Их назначение, классификация.

108	Системы вентиляции. Их назначение, классификация.

109	Типы сооружений защищенного грунта. Виды обогрева. Схемы.

110	Естественная и искусственная сушка материалов.

Приложение 1.

| Вещество | Химическое обозначение | Молекулярная масса | Плотность, кг/м3 | Объем киломоля, м3/кмоль | Газовая постоянная, Дж/(кгЧК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух | – | 28,96 | 1,293 | 22,40 | 287,0 |
| Кислород | О2 | 32,00 | 1,429 | 22,39 | 259,8 |
| Азот | N2 | 28,026 | 1,251 | 22,40 | 296,8 |
| Атмосферный азот | N2 | 28,16 | (1,257) | (22,40) | (295,3) |
| Гелий | Не | 4,003 | 0,179 | 22,42 | 2078,0 |
| Аргон | Аг | 39,994 | 1,783 | 22,39 | 208,2 |
| Водород | Н2 | 2,016 | 0,090 | 22,43 | 4124,0 |
| Окись углерода | СО | 28,01 | 1,250 | 22,40 | 296,8 |
| Двуокись углерода | СО2 | 44,01 | 1,977 | 22,26 | 188,9 |
| Сернистый газ | SО2 | 64,06 | 0,926 | 21,89 | 129,8 |
| Метан | СН4 | 16,032 | 0,717 | 22,39 | 518,8 |
| Этилен | С3Н4 | 28,052 | 1,251 | 22,41 | 296,6 |
| Коксовый газ | — | 11,50 | 0,515 | 22,33 | 721,0 |
| Аммиак | NН3 | 17,032 | 0,771 | 22,08 | 488,3 |
| Водяной пар | Н2О | 18,016 | (0,804) | (22,40) | (461) |

1.	Атмосферный азот- условный газ, состоящий из азота воздуха вместе с двуокисью углерода и редкими газами, содержащимися в воздухе.

2.	Приведение водяного пара к нормальному состоянию является условным.

Приложение 2

| Газы | Теплоемкость, кДж/(моль·К) |  |
| --- | --- | --- |
| µсv | µср |  |
| Одноатомные | 12,56 | 20,93 |
| Двухатомные | 20,93 | 29,31 |
| Трех– и многоатомные | 29,31 | 37,68 |